目 录

1、系统简介	1

2、功能特点	1

3、系统安装	2

4、功能设置	5

5、报警系统的使用方法	11

6、远程设置操作方法	12

7、接到报警后的处理方法	13

# 1、系统简介

智能增强型语音家用/商用防盗报警系统，具有功能实用、性价比高、配置齐全、操作简单的特点。本系统采用微电脑处理技术作为控制核心，根据对报警系统的市场定位，创新了更加人性化的语音提示操作模式，报警时，不但现场发出120分贝的警报声，同时自动拨打主人预设的6组手机（电话）通知主人，同时满足用户对防抢防盗、防火报警、紧急求救、防煤气泄漏报警等多种功能。所以，适合广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、超市、便利店、财务室，以及别墅、住宅小区、城市安全防盗报警。

# 2、功能特点

- 系统超大防区容量设计共68个防区

- 智能语音操作提示，语音报告系统各种工作状态

- 智能门铃功能，门铃响声可选

- 防恶意干扰功能，主机具有自动识别无线干扰，被主机自动识别为干扰破解信号后，会鸣响警笛；

- 防破解功能。开启此功能后，所有无线遥控器将不能撤防；

- 智能化微电脑自动控制拨号报警，可拨6组任意不同的电话通知主人报警情况；

- 防区类型编程：普通防区、智能防区、警急防区、多鉴防区、延时防区重复防区等

- 键盘、遥控器、远程控制、电话接警都可以对主机进行控制与功能操作。

- 10秒可擦写多次录音功能，用户自录地址语音信息

# 3、系统安装

系统简介

本报警器由报警主机和各种无线连接的配件组成。当有人非法进入设防区域时，主机就会发出警报声，并且拨打主人的电话或手机，主人收到通知后可立即赶回家或通知附近的亲朋好友处理，也可以通过电话监听现场的声音，配合烟雾探测器和燃气感应器后还可以防止火灾发生和燃气泄露。

报警器安装

把电话线外线插头插入主机的外线口，用报警器附带的电话线将主机的内线口与电话机相连，然后接上电源和警笛，此时主机会发出“滴”的一声，电源灯亮，表示主机自检通过已开始工作。

门磁安装

将随机配备的双面胶把磁条贴在门上，门磁发射盒贴在门框上，安装时注意将磁条靠近发射盒上有LED指示灯一侧，两者对齐，间距越小越好。

红外探测器的安装

红外探测器的原理是感应人体发出的红外线信号，且对环境温度比较敏感，它能探测到人体的移动，探测距离通常为5-12米，夏天温度高，探测距离会变近；冬天温度低，探测距离会变远。红外探头应装在离地2.2米左右的位置，对准要探测的区域。红外只能安装在室内，不要对着太阳光，不要对着窗户及温度容易改变的地方。红外安装的位置会影响到探测距离及探测的准确性。

# 4、功能设置

所有设置都必须在撤防下进行，所有正确的操作均是长响一声，错误的操作都是两声短响

无声报警     # 0 0 #	报警时警笛无声。

有声报警     # 0 1 #	报警时鸣响警笛。

设置报警电话号码  # (1～6) ?...? #	设置1～6组电话号码，“1～6”为电话号码的序号；此处“?...?”代表电话号码，例如设置12345678为报警电话，将其设为第2组电话号码，则输入“# 2 12345678 #”即可。如果要覆盖某组电话号码，则重新输入即可。

删除电话号码 # (1～6) # 删除所选择序号组的电话号码。

设置报警延时   # 7 ?? # 设置延时报警模式的防区延时报警的时间，单位秒，此处“??”

代表多少秒，取值范围在0～99秒之间。例：输入“# 7 30 #”即表示延

时报警模式的防区触发时30秒后主机才会报警。

撤防下呼叫器功能设置 #  0 4  ??（0～3） #  ??是选择设置的防区号（取值范围在1~68之间），0是关闭功能，1-3开启后，在撤防下所选择的防区（紧急防区除外）将成为呼叫器，触发后主机闪烁显示防区号并根据设置发出声音，1=BB两声，2=门铃声，3=播报防区号。？？=99将选择全部防区应用此操作。

比如设置第9防区撤防下为呼叫器门铃声：# 04 9 2 #

警笛鸣响时间   # 9 ?? #  报警后无人为干预的情况下警笛鸣响的时间，此处“??”的取值范围在0～30分钟之间。

查询报警防区   0～9  直接按0～9键查询最近10次报警事件显示报警防区（0是最近的）。

设置防区的状态 # 8 ?? (0～7) #	此处“??”代表防区的序号1~68，（0~7）指定所选防区的设置模式。0=不使用，1=普通防区，2=智能防区，3=紧急防区，4=多鉴防区，5=延时报警防区，6=删除防区，7=重复触发防区。

注意：当防区输入“99”的时候，表示全部无线防区都按此种模式工作。

紧急防区：无论是设防或撤防状态，只要触发立即报警，适合煤气感应器、烟雾感应器、保险柜、紧急通道等特殊场合。

智能防区：选择某个防区是智能防区后，那么在智能设防状态下该防区不起效（如果在正常设防下仍然有效），适合主人在家，室内红外取消报警功能，门窗上的门磁仍需处于监控状态。

多鉴防区：在设防或智能设防状态下，有两个或两个以上的设置为多鉴防区的探测器在10秒钟内均被触发，主机报警。在此模式下无论使用任何红外探测器都不会出现误报的情况。注意：设置多鉴防区必须设置两个或两个以上的防区为多鉴防区，并且一定要分别设置。比如设置5防区和18防区组合为多鉴模式防区，在主机上操作# 8 5 4 #、# 8 18 4 # 即可。

延时报警防区：在防区被触发需要报警时，主机延时报警（具体延时的时间由“设置报警延时”操作决定），在延时报警中可取消本次报警行为。

删除防区：即删除所选择的防区。

重复触发防区：当防区的探测器触发一次系统不会立即报警，要在第一次的触发后5～30秒之内有再次触发才会报警。

注意：当输入 # 8 99 6 # 时将会删除全部无线防区。

普通防区和智能防区的选择不影响4、5、7模式的选择，即可以选择一个防区是智能防区或普通防区的同时也可以再选择为4、5、7模式的任一个。比如：选择3防区是智能防区同时还是延时报警防区，可以# 8 3 2 # ，# 8 3 5 #即可

输入密码   * 密码 *  （出厂密码设置为：0000，可更改为其他四位密码）

密码保护开启    * 1 1 * 设置密码保护开启。密码保护是指为了防止他人随意操作主机键盘，只有输入正确的密码才可以操作键盘，报警键不受限制，如果操作键盘总是两声错误鸣叫，则是提示没有输入密码，在输入正确密码后方可操作，如果取消密码保护则可以直接操作。设置密码保护后，以最后一次结束键盘操作起计时20秒生效。

密码保护关闭    * 1 0 * 设置密码保护关闭。

学习遥控器 * 0 * 主机智能学习遥控器，开始倒计时10秒，在10秒内触发遥控器或探测器，主机自动分辨并长响一声，显示遥控器存储的位置，表示学习成功（凡是学习编码学习方法一致）。

学习探测器 * 0 1 * 主机智能学习探测器。学习方法同上。

指定防区序号学习探测器 *  8 ？？*，此处“??”代表防区的序号1~68，将探测器学习到指定防区。比如学习68防区探测器输入 * 8 68 *后，在主机倒计时中触发探测器即可。

删除全部遥控器 * 0 2 * 将删除主机的全部遥控器。

删除全部防区探测器 #8 99 6 #将删除主机的全部防区。

学习门铃编码 * 0 3 0 *    学习门铃的编码。 # 8 00 6 # 指令删除门铃编码。

遥控时警笛伴音开启  * 2 1 *	按遥控器的布防、撤防时警笛有相应的提示音。

遥控时警笛伴音关闭  * 2 0 *	按遥控器的布防、撤防时警笛不会提示。

防破解功能开启   * 3 1 *  开启此功能，所有无线遥控器将不能撤防(除主机撤防键以外)。

防破解功能关闭   * 3 0 *  关闭此功能，主机遥控器可以正常撤防主机。

设防延时时间   * 4 ?? *	设置启动设防延时时间，即按了设防按钮后??秒后才正式设防。此处“??”的取值范围在0～99秒之间。即使在延时设防状态，再次按设防键也可以立即进入设防状态。

电话线断线报警开启  * 5 1 *	电话线断线或故障时，间断鸣响警笛提示用户。

电话线断线报警关闭 * 5 0 *  主机不对电话线断线或故障进行检测。

远程设置电话振铃次数   * 6 ? *	即：拨打本机固定电话响铃超过设定次数后，自动接通进行远程设置。此处“?”的取值范围在1～9次之间，设置为0次时会禁止远程设置。

修改密码    * 7 新密码（4位） 新密码（4位） * 	键盘被锁、密码忘记的情况下使用。

恢复出厂设置   * 8 密码 * 系统恢复出厂默认（清除电话号码、有声报警、警号伴音、取消报警和设防的延时、关闭电话线断线检测、报警警号鸣响5分钟）。该指令不能删除遥控器和防区。

同频遥控干扰提示开启   * 9 1 * 开启后有同频率干扰信号发射时，主机发出间断警报声。

同频遥控干扰提示关闭   * 9 0 * 关闭后有同频率干扰信号发射时，主机不提示。

语音功能关闭 * 04 1 *  关闭具有语音功能机型的语音提示。

语音功能开启 * 04 0 *  开启具有语音功能机型的语音提示。

# 5、报警系统的使用方法

1、设防

按遥控器的“”键或面板上的“设防”键，主机发出：“布防”或“B”声，主机进入设防或设防延时状态。

2、撤防

按遥控器的“”键或面板上的“撤防”键，主机发出“撤防”或两声“B”声，主机报警指示灯熄灭，主机处于撤防状态。

3、紧急报警

按遥控器的“(”键或面板上的“报警”按键，主机会立即进入紧急报警状态，自动拨号呼叫，警笛鸣响。

按一下按遥控器的“(”键是无声报警，长按或两次按键将开启警笛。

4、智能设防

按遥控器的“”键或面板上的“智能”键，主机进入智能设防或设防延时状态。

5、主机数码管状态指示

设防时显示“SF”，撤防时显示“CF”，紧急报警时显示“99”，智能设防时显示“bF”。

电话线断线报警“F1”，恶意干扰报警“F2”，没有学习防区“F3”，1-68指无线防区。

# 6、远程设置操作方法

可使用任何电话拨打主机号码，系统检测到用户所设置的响铃次数后，会自动接通，听到提示音后，输入密码（密码错误会两声响，超过三次输入错误密码将挂机），正确输入密码后可对系统进行远程控制。全部操作完毕后一定要按 # 键才能执行操作并挂机

按“1”为现场监听       按“2”鸣响警笛         按“3”关闭警笛

按“4”设防             按“5”撤防

按“#”确认并自动挂机

如密码错误或20秒无操作，将会自动挂机

每按“1”键可监听20秒

# 7、接到报警后的处理方法

当警情发生后，主机会自动抢线拨打设置的电话号码，并根据设置鸣响警笛，如果主人电话占线或不能接通，系统会转拨下一个报警电话，直到拨通且主人确认为止。接通报警电话后，主机自动播放录音，操作方法与远程设置相同。