系统简介

本系统是语音型GSM家用/商用防盗报警系统，结合先进的GSM数字信号处理技术，创新研制的GSM无线移动的智能报警系统。它高度集成了数字语音、中文短信息、学习式无线对码、远程家电控制、短信识别等技术。报警时自动语音或短信告知警情及事发地点，稳定、可靠、安全，以及人性化的操控。功能实用、性价比高、配置齐全、操作简单。面板上的六个LED显示报警的方位。无线连接红外，门磁，烟雾探测器，燃气探测器，紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。

保护财产不受侵害。

功能简介

■ 超强GSM无线信号，语音提示，操作方便。可装GSM手机卡，兼容中国移动和联

通的GSM手机卡。

■ 主机有6个无线防区，4个有线防区， 每个防区有5种防区类型可供选择，可设普

通防区、留守防区、智能防区、紧急防区、关闭防区。

■ 二组定时布撤防功能，每组定时布撤防可选取星期,省去手动频繁布撤防，真正实现

智能化全自动控制。

■ 电话(手机)或者短信远程对主机进行系统设置，创新性兼容中国移动飞信功能，以节

约用户发短信对主机进行系统设置而产生的短信费用。

■ 6组语音报警电话号码，3组短信接警号码。外部交流断电的信息会发到3组短信接警号码并根据设置拨打6组语音报警号码通知。

■ 10秒自定义自动留言录音，可在主机上回放录音。并内嵌人工语音，用户在远程接警

时能知道警情发生的地点及防区号。

■ 异地远程监听,喊话功能，并能远程电话或发短信对主机布防、撤防操作。

■ 1组常开信号输出，继电器联动报警输出，可实现家电远程控制。

■ 无线智能学习配件，学习对码快捷简便，主机可兼容2262及百万组编码，可学习50个遥控器及50个探测器。

■ 内置NI-HI可充电池，断电自动转换备用电池并短信提示。

■ 主机采用全新二频，三频，四频GSM/GPRS工业级模块，适应不同的国家，稳定可靠。

一、语音型GSM防盗报警系统的组成与使用方法

布防

布防是指家中无人时，需要对报警现场进行全方位的探测警戒；报警器的所有探测器处于工作状态，当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时，报警系统马上报警。布防操作后，主机的[布防]灯长亮。

遥控操作：按遥控器的[布防]键一次即可。

留守布防

留守布防是指用户有人在家时，为了安全起见，需要让报警系统外围的门、窗、阳台、周界探测器工作，而又不想自己触发室内的探测器产生误报。此时选择留守布防，让一

部分探测器工作，另一部分探测器不工作。留守布防功能需要设置，把装在室内的探测器所在的防区类型都改成留守防区，才能正常使用。留守布防时，主机的[布防]灯闪烁。

遥控操作：按遥控器的[留守布防]键一次即可。

撤防操作

撤防就是主机报警时中止这次报警或让报警系统处于非警戒状态，撤防后触发探测器，报警主机也不报警(紧急防区的探测器和遥控器紧急按钮除外)。撤防后，主机[布防]灯熄灭,

遥控操作：按遥控器[撤防]键一下。

紧急报警

当发生紧急情况时，按下遥控器的紧急键主机进入紧急报警状态。

二、语音型GSM防盗报警系统的使用及系统设置

■   主机安装

主机应尽量安装在防范场所的中心地带，以兼顾对所有无线探测器最好接收效果。注意远离大型的金属物体或具有高频干扰的家用电器，同时避开钢筋混泥土墙体和防火门等屏障。

■提示信息

| 功能 | 状态 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 内置喇叭 | “哔”一短声 | 按键提示 |
|  | “哔”“哔”二短音声 | 退出或学习正确提示 |
|  | “哔”“哔”“哔”连续三短声 | 错误提示 |
|  | 语音提示 | 各功能及状态的提示语音 |

| 布防灯 | 长亮 | 主机进入外出布防状态 |
| --- | --- | --- |
|  | 快闪 | 主机进入留守布防状态 |
|  | 慢闪 | 进入延时布防状态或录音状态 |
|  | 熄灭 | 主机在撤防状态 |

| 防区灯 | 长亮 | 某防区报警 |
| --- | --- | --- |
|  | 单防区灯闪烁 | 该防区进入延时报警 |
|  | 6个防区灯全部闪烁 | 未装SIM卡或无GSM信号 |

| GSM信号灯 | 1秒闪一次 | GSM信号弱或未插SIM卡 |
| --- | --- | --- |
|  | 3秒闪一次 | GSM模块及SIM卡正常 |

主机设置

1、初次上电

按安装方法，打开SIM卡后盖，将SIM卡插入主机后面的SIM卡座内。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时，主机语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”；之后，主机开始检测GSM网络，主机面板上的GSM信号灯开始闪烁(1秒闪一次)，表示正在搜索GSM信号，直到网络正常后，GSM信号灯转为3秒闪一次。则表示GSM信号及SIM卡都正常。 如果出现六防区灯同时闪烁及主机隔20秒重启一次表示主机未装SIM卡或检测SIM卡不正常。 最后，将后备电池的开关拨到 [ON]状态即可。

2、报警留言录音：

主机在报警时拨打预设的号码后会播放事先录好的录音。设置录音的方法为：

按住【SET】键3秒，主机会语音提示“录音”，同时面板上布防灯开始闪烁

系统会提示录音，这时对着主机说录音内容。录音内容应简明，如“这里是XXX 家，住宅遭非法入侵，请协助”。

系统会自动录音10秒后退出。提前结束录音是要录音灯亮起时再次按SET退出录音。

3、开启或关闭GSM模块

主机在出厂的状态GSM模块是开启的，如果用户未插手机卡，主机会不断的重启直到找到手机卡及GSM信号。

关闭GSM模块是指主机在上电开机后， 主机不检测手机卡，主机只能作为一台现场报警器用。能现场报警鸣笛但不会往外拨打电话，在关闭GSM模块后如果主机未插手机卡，主机不会自动重启。

关闭GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下，按主机SET键3秒，这时录音灯亮起后松开SET键，等2秒再次按住SET键3秒，主机会提示“嘀嘀嘀”三声。表示主机转入关闭GSM模块的状态。这时断开主机电源，重新上电， 主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后， 会响“嘀嘀嘀”三声， 表示主机已转入关闭GSM模块的状态。

开启GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下，按主机SET键3秒，这时录音灯亮起后松开SET键，等2秒再次按住SET键3秒，主机会提示“嘀嘀”二声。表示主机转入开启GSM模块的状态。这时断开主机电源，重新上电， 主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后， 会响“嘀”一声， 表示主机已转入开启GSM模块的状态。

注： 用户关闭GSM模块会导致主机不读手机卡现像。

4、学习遥控器：

按【SET】键1秒

主机会嘀的一声，面板上6个防区灯会同时亮起。并语音提示“学习遥控器”表示主机进入学习遥控器的状态。

这时按待学遥控器的任一个键发一个信号给主机。语音提示学习正确表示学习该遥控器成功，嘀一声表示这个遥控器已重码，要学习其它编号遥控器，直接按待学遥控器的任意一个键。退出学习状态是按SET键6次，隔1秒按一次SET键。所有的防区灯熄灭表示退出学习状态。主机最多可以学习50个不同编码的遥控器。

5、删除遥控器：

按【SET】键1秒主机会嘀的一声，面板上6个防区灯会同时亮起。进入学习遥控器的

状态，这时按住SET键3秒，主机会发出会嘀嘀二声，同时面板上6个防区灯同时熄灭，

表示主机内的所有遥控器删除成功。

6、学习探测器：

按【SET】键1秒主机会嘀的一声，面板上6个防区灯会同时亮起。表示进入学习遥控器的状态。这时再次按SET键1秒，主机面板上的第一防区指示灯亮起，主机会提示“学习1防区”，表示进入1防区的学习状态，

这时取需要学习的探测器，让其发射一个信号，　主机提示“学习正确”表示学习成功，嘀一声表示这个探测器重码。再按SET键一次，主机的第二个防区指示灯亮起，表示进入2防区的学习状态，取需学习的探测器让其发一个信号给主机。主机提示“学习正确”声表示学习成功，嘀一声表示探测器已重码。再次按SET键分别进入3,4,5,6防区的学习状态。当进入6防区学习状态时，再按一次SET键，主机会嘀嘀二声，防区灯都处于熄灭的状态则表示退出了学习状态。

注：在主机的学习状态中，某防区指示灯亮起表正在该防区的学习状态中。主机最

多可学习50个不同编码的探测器，50个探测器在同一个防区或动态分布在这6

个无线防区中。

7、删除探测器：

删1防区：按SET键二次，1防区指示灯亮起的时候，按住SET键3秒，主机嘀嘀二声，表示删除1防区探测器成功

删2防区：按SET键三次，2防区指示灯亮起的时候，按住SET键3秒，主机嘀嘀二声，表示删除2防区探测器成功

删3防区：按SET键4次，3防区指示灯亮起的时候，按住SET键3秒，主机嘀嘀二声，表示删除3防区探测器成功

删4防区：按SET键5次，4防区指示灯亮起的时候，按住SET键3秒，主机嘀嘀二声，表示删除4防区探测器成功

删5防区：按SET键6次，5防区指示灯亮起的时候，按住SET键3秒，主机嘀嘀二声，表示删除5防区探测器成功

删6防区：按SET键7次，6防区指示灯亮起的时候，按住SET键3秒，主机嘀嘀二

声，表示删除6防区探测器成功

8、功能设置指令表

本系统支持电话远程设置或短信远程设置。用户可通过远程打电话或发短信或飞信给主机设置相应的功能。下列指令均支持这二种设置方法

例：　更改第一组语音报警号码为13888888888，  有二种设置方法：

方法一：通过远程打电话进主机，　主机会语音提示“输入密码”，　这时输入1234

主机会语音提示“密码正确”，　这时再按#　主机会提示“设置”，这时表示

已进入电话远程设置状态，　这时再按3113888888888#，主机有相应的语音提示，可连续输入下列表格中的指令对主机设置。按*再按#退出。

方法二：通过远程发短信或飞信到主机所在的号码，编一条短信12343113888888888#   发给主机所在的号码。（其中1234表示主机的密码，31表示第一组号码的指令，13888888888表示接警的号码）   主机会回复“1:13888888888  2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: ”．通过回复的信息我们可以看到第一组的报警号码已经是13888888888。表示设置成功。

| 设置语音报警电话号码 | 用于存第一组到第六组语音报警电话号码，其中【1-6】表示第一组到第六组报警号码 方法一：远程用手机或电话打进主机所连接的手机卡号，主机会语音提示输入密码（初始密码为1234），当密码提示正确后，按＃键， 听到有语音提示＂设置＂ 表示主机进入远程设置状态，这时按3113800000000# ，听到“设置正确“表示设置成功。在远程设置时，按一个数字主机会播一个数字的语音，如果出现按一个数字出现不播语音或按一次播二次语音都表示设置不正确。 按*键退出远程设置状态。 方法二：发短信12343113800000000# 到主机（其中开头的1234是用户操作密码,31表示第一组号码指令，13800000000表示用户的接警号码）， 主机会回复“1:13800000000 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: ” 表示第1组报警电话号码已设成13800000000. 在接警号码有分机的情况下，设置方法与以上相同，只是在输入号码时，输入13800000000+*+分机号。其中一个*表示等待1秒，二个*表示等待2秒。 注： 当打开断电拨号功能时，当发生外部交流断电时，主机会自动打电话这六组语音报警号码。同时主机会语音提示”0防区报警”。 |
| --- | --- |
| 操作步骤： 【3】+【1-6】+【电话号码】+【#】 |  |
| 删除语音报警电话号码 | 用于删除第一组到第六组报警电话号码 例：如果用户想删除第一组电话报警号码, 方法一：进入电话远程设置状态后，按31#。 方法二：发短信123431# 到主机， 主机会回复“1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: ” 表示第１组报警电话号码已删除。 |
| 操作步骤： 【3】+【1-6】+【#】 |  |
| 设置短信接警号码 | 用于存第一组到第三组短信接警号码。主机发生报警时，主机会发短信到这三组号码中。 例：如果用户想设13812345678为第一组短信接警号码 方法一：进入远程设置状态后，按3713812345678# 方法二：发短信12343713812345678#到主机 注：当主机外部交流断电或来电时，主机会发短信给这三组短信接警号码。通知用户断电或来电的状态。 |
| 操作步骤： 【3】+【7-9】+【电话号码】+【#】 |  |
| 删除短信接警号码 | 用于删除第一组到第三组短信接警号码 例：如果用户想删除第一组短信接警号码, 方法一：进入远程设置状态后，按37# 方法二：发短信123437#到主机 |
| 操作步骤： 【3】+【7-9】+【#】 |  |
| 密码修改 | 用于修改用户操作密码，出厂或总清后的用户密码是1234 例：如果想设新用户密码为1111 方法一：进入远程设置状态后，按501111# 方法二：发短信1234501111#到主机 |
| 操作步骤： 【50】+【四位新密码】+【#】 |  |
| 布防延时时间 | 遥控器或主机按了布防功能后，主机进入布防状态的时间，可设0－99秒。系统默认为即时布防，00秒。 例：用户需要设置布防延时时间为60秒。 方法一：进入远程设置状态后，按5160# 方法二：发短信12345160#到主机 |
| 操作步骤： 【51】+【00-99秒】+【#】 |  |
| 报警延时时间 | 防区探测器触发报警后，主机进入报警状态的时间。可设0-99秒， 系统默认为即时报警，00秒。 例：用户需要设置报警延时时间为60秒。 方法一：进入远程设置状态后，按5260#. 方法二：发短信12345260#到主机 |
| 操作步骤： 【52】+【00-99秒】+【#】 |  |
| 警笛鸣响时间 | 设置警笛鸣响时间，当发生警情主机报警时，警笛鸣响的时间。可设0-20分钟，出厂默认为1分钟。 例：要设警笛鸣响时间为5分钟。 方法一：进入远程设置状态后，按5305#. 方法二：发短信12345305#到主机 |
| 操作步骤： 【53】+【00-20分钟】+【#】 |  |
| 报警联动开和关 | 用于设置报警联动的开和关，当主机报警时是否需要继电器输出联动，为1表示需要联动，为0表示不需要联动。系统默认为1，报警联动开。 例：用户需要设置报警联动关闭， 方法一：进入远程设置状态后，按540# 方法二：发短信1234540#到主机 注：当报警联动关闭时，主机的继电器只受控于远程控制： 发短信12343#或12344#去开关继电器， 或远程打进主机输入正确密码后按9或0控制继电器的开和关。用户可以用这路继电器控制家用电器、电饭煲、电灯、家用浇花设备或抽水泵等功率在1000W以下的电力设备。 |
| 操作步骤： 【54】+【0/1】+【#】 |  |
| 遥控警号伴音开和关 | 用于设置按遥控器布撤防时，警号需不需要同步响。1表示要响，0表示不响，系统默认为1。 例：用户需要设置遥控时警号伴音关闭 方法一：进入远程设置状态后，按550# 方法二：发短信1234550#到主机 |
| 操作步骤： 【55】+【0/1】+【#】 |  |
| 日期及时间的设置 | 设置系统的日期，时间 例：现在的时间为2013年10月1日09：00：00。 方法一：进入远程设置状态后，按56131001090000#. 方法二：发短信123456131001090000#到主机 |
| 操作步骤： 【56】+【00-99二位年】+【01-12月】+【01-31日】+【00-23点】+【00-59分】+【00-59秒】+【#】 |  |
| 第一组定时布撤防时间设置 | 用于设置第一组定时布防时间和撤防时间及星期选择。 例：设第一组定时布防撤时间为晚上22：00开始布防，早上07：00开始撤防, 星期12345都有效。 方法一：进入远程设置状态后，按572200070012345# 方法二：发短信1234572200070012345# 到主机 注：把定时布防时间和定时撤防时间都设到24:00就会关闭定时布撤防。 |
| 操作步骤： 【57】+【AAAA定时布防时间】+【BBBB定时撤防时间】+【星期数】+【#】 |  |
| 第二组定时布撤防时间设置 | 用于设置第二组定时布防时间和撤防时间及星期选择。 例：设第二组定时布防撤时间为中午12：00开始布防， 下午13：00开始撤防, 星期1234567都有效。 方法一：进入远程设置状态后，按58120013001234567# 方法二：发短信123458120013001234567#到主机 注：把定时布防时间和定时撤防时间都设到24:00就会关闭定时布撤防。 |
| 操作步骤： 【58】+【AAAA定时布防时间】+【BBBB定时撤防时间】+【星期数】+【#】 |  |
| 防区类型属性设置 | 此指令用于设置6个无线防区的类型属性 其中01-06是表示1-6防区号， 1-5表防区的类型: 1为普通防区， 2为留守防区， 3为智能防区， 4为紧急防区， 5为关闭防区。 0/1中，0表示报警时此防区不鸣警笛， 1表示此防区报警时鸣警笛。 例：设2防区为留守防区,第2防区报警时不需要鸣响警笛。 方法一：进入远程设置状态后，按600220# 方法二：发短信1234600220#到主机 |
| 操作步骤： 【60】+【01-06防区号】+【1-5类型】+【0/1】+【#】 |  |
| 有线防区类型属性设置 | 此指令用于设置四个有线防区的类型属性 本系统7-10防区为有线防区，系统出厂默认7-10防区为短路报警 NO。 其中07-10是表示7-10防区号， 1-5表防区的类型: 1为普通防区， 2为留守防区， 3为智能防区， 4为紧急防区， 5为关闭防区。 第一个0/1中: 0报警时此防区不鸣响警号 1报警时此防区鸣警号 第二个0/1中: 0表示短路报警 NO 1表示开路报警 NC 例：设7防区为普通防区，报警时不鸣响警号，开路报警。 方法一：进入远程设置状态后，按6107101# 方法二：发短信12346107101#到主机 注: 当7防区设为短路报警器NO时，在布防状态下， 7与GND 之间由原来的开路变为短路状态就报警。 当7防区设为开路报警NC时，在布防状态下， 当7 与GND之间由原来的短路变为开路状态就报警。 一般 适合接有线红外探测器的ALARM的二根线。或有线门 磁，红外对射等开路报警的有线配件设备。 |
| 操作步骤： 【61】+【07-10有线防区号】+【1-5类型】+【0/1鸣笛否】+【0/1开短路报警】+【#】 |  |
| 警号音量调节 | 外接警号的音量调节, 00为最小， 99为最大，系统默认为最大。 例：用户需要设置防区报警时，警号音量调为50。 方法一：进入远程设置状态后，按6250# 方法二：发短信12346250#到主机 |
| 操作步骤： 【62】+【00-99】+【#】 |  |
| 断电拨号功能 | 主机外接的交流电源断电时， 主机是否要拨1－6组语音报警号码。 为1表示要拨，为0表示不拨，系统默认为0(不拨)。 例：用户需要开启断电拨号功能。 方法一：进入远程设置状态后，按641# 方法二：发短信1234641#到主机 注：此功能适合于主机装于机房，养殖场，电力设备，银行，电信设备，重要机械设备等需要停电时电话通知的场合使用。当此功能打开时，当主机检测到外部停电会轮流拨打语音报警电话号码的1－6组三遍。 并语音提示“0防区报警” |
| 操作步骤： 【64】+【0/1】+【#】 |  |
| 外放语音开与关 | 遥控控制或进行主机系统设置时的语音打开或关闭，为1表示打开，为0表示关闭，系统默认为打开。 例：用户需要关闭外放语音功能。 方法一：进入远程设置状态后，按110# 方法二：发短信1234110#到主机 |
| 操作步骤： 【11】+【0/1】+【#】 |  |
| 短信发送功能开或关 | 主机往外发短信功能的打开与关闭，为1表示打开，为0表示关闭，系统默认为打开。 例：用户需要关闭短信功能， 方法一：进入远程设置状态后，按120# 方法二：发短信1234120#到主机 |
| 操作步骤： 【12】+【0/1】+【#】 |  |
| 恢复出厂设置 | 系统恢复出厂设置 方法一：进入远程设置状态后，按130000# （本功能将恢复所有设置为出厂设置：消除所有电话号码，无断线检测,遥控时警号伴音打开，报警时警号鸣响时间为1分钟。密码恢复为1234，遥控器和探测器不变,） 方法二：发短信1234130000#到主机 |
| 操作步骤： 【13】+【0000】+【#】 |  |
| 强制总清 | 如果客户在忘了密码的情况下需要恢复出厂设置，只能用强制总清的方法恢复到出厂状态。先断掉主机的电源，关掉主机的电池开关， 再按住主机的“SET“键上电。主机会嘀嘀嘀嘀嘀…长响，过5秒钟后松开SET键。这时恢复到空机的状态，密码恢复为1234，删除所有的遥控器和探测器。 |
| 操作步骤： 按住SET键上电 |  |

9、 短信专用查询及控制主机功能．

下列指令只适合短信远程操作、设置及查询：

| 远程短信撤防 | 发短信12340# 到主机（注：1234表示密码，密码更改后，以更改后的新密码为准） |
| --- | --- |
| 0# |  |
| 远程短信布防 | 发短信12341# 到主机 |
| 1# |  |
| 远程短信留守布防 | 发短信12342# 到主机 |
| 2# |  |
| 远程短信开继电器 | 发短信12343# 到主机 |
| 3# |  |
| 远程短信关继电器 | 发短信12344# 到主机 |
| 4# |  |
| 查询主机外接交流电状态 | 发短信12346# 到主机查询主机的外部适配器是否断电 |
| 6# |  |
| 查询主机常规参数 | 短信查主机的布撤防状态，断电器输出的状态，语音的开与关，断电拨号功能的开与关，报警联动的状态，短信发送的状态，遥控伴音的状态，主机的操作密码，报警的延时时间，布防延时时间，警笛鸣响时间，警笛的音量。 例：发短信123420# 到主机 回复信息格式及解析： 系统布防 →表示系统处于外出布防状态 继电器关 →表示报警输出信号关（即继电器的两触点是开路的） 语音开 →表示主机外放语音是开启的 断电拨号关 →表示主机断电时不拨打1－6组语音电话。 联动开 →表示报警时联动功能开启 短信发送开 →表示短信报警及短信设置回复功能打开 伴音开 →表示按遥控器布撤防时警号伴音打开 密码1234 →表示系统密码为1234 延时报警00秒 →表示有警情时延时0秒才报警 延时布防00秒 →表示按布防键后延时0秒才布防 警笛鸣响01分 →表示有警情时警笛鸣响1分钟 音量99 →表示警笛音量为99，最大音量 |
| 20+【#】 |  |
| 查询报警电话号码 | 查询第一组到第六组语音接警电话号码和第一组到第三组短信接警号码。1－6后面的号码是语音报警号码， 7－9后面的号码是短信接警号码，即主机报警后先发短信给7－9组号码，再轮流拨打1-6组电话号码。 例:发短信123421#到主机 回复信息格式及解析： 1:13812345678 →表示第一组语音接警号码为13812345678 2:13788889999 →表示第二组语音接警号码为13788889999 3:8854 →表示第三组语音接警号码为8854（短号） 4:26553366 →表示第四组语音接警号码为26553366 5: →表示第五组语音接警号码未设 6: →表示第六组语音接警号码未设 7:13656343322 →表示第一组短信接警号码为13656343322 8:8932 →表示第二组短信接警号码为8932(短号) 9: →表示第三组短信接警号码未设 注：语音接警号码可以与短信接警号码相重。 |
| 21+【#】 |  |
| 查询系统时间及定时布撤防时间 | 查询主机的系统时间(包括年，月，日，时间) 例:发短信123422#到主机， 回复信息格式及解析： 12-09-01 12:30 布防1:22:00 撤防1:07:00 12345 布防2:24:00 撤防2:24:00 1234567 表示主机的当前时间是2012年9月1日12点30分。 第一组定时布撤防是周一到周五22:00自动布防，07：00自动撤防 第二组定时布撤防是关闭的。 |
| 22+【#】 |  |
| 查询各分防区状态 | 查询各个分防区的关态（包括防区类型属性，是否鸣笛，开路或短路报警） 例:发短信123423#到主机， 回复信息格式及解析： 1：普通鸣笛 →表示第一防区为普通防区,报警时会鸣响警号 2：留守静音 →表示第二防区为留守防区,报警时会不鸣响警号 3：智能鸣笛 →表示第三防区为智能防区,报警时会鸣响警号 4：紧急鸣笛 →表示第四防区为紧急防区,报警时会鸣响警号 5：关闭鸣笛 →表示第五防区为关闭防区,处于关闭状态。 6：普通鸣笛 →表示第六防区为普通防区,报警时会鸣响警号 7：普通鸣笛NO →表示第七防区为普通防区,报警时会鸣响警号 短路报警 8：普能鸣笛NC →表示第八防区为普通防区,报警时会鸣响警号 开路报警 9：普通鸣笛NO →表示第九防区为普通防区,报警时会鸣响警号 短路报警 10：普通鸣笛NO → 表示第十防区为普通防区,报警时会鸣响警号 短路报警 |
| 23+【#】 |  |
| 查询各防区的短信内容 | 用于短信查询各防区的短信内容．（这个内容是在该防区报警后会发送到用户所设的第一到第三组短信接警手机号里） 例:发短信123480#到主机， 回复信息格式及解析 1：一防区报警 →表示第1防区报警短信内容“一防区报警” 2：二防区报警 →表示第2防区报警短信内容“二防区报警” 3：三防区报警 →表示第3防区报警短信内容“三防区报警” 4：四防区报警 →表示第4防区报警短信内容“四防区报警” 5：五防区报警 →表示第5防区报警短信内容“五防区报警” 6：六防区报警 →表示第6防区报警短信内容“六防区报警” 7：七防区报警 →表示第7防区报警短信内容“七防区报警” 8：八防区报警 →表示第8防区报警短信内容“八防区报警” 9：九防区报警 →表示第9防区报警短信内容“九防区报警” 10：十防区报警 →表示第10防区报警短信内容“十防区报警” |
| 80 +【#】 |  |
| 设置1－9防区的短信内容 | 用于短信设置1－9防区的短信内容．（这个内容是在该防区报警后会发送到用户所设的第一到第三组短信接警手机号里， 内容限定在6个字内） 例:想把第一防区的短信内容改为“前门被打开了” , 发一条短信 “123481前门被打开了# ” 到主机 回复信息格式及解析 1：前门被打开了 →表示第1防区报警短信内容“前门被打开了” 2：二防区报警 →表示第2防区报警短信内容“二防区报警” 3：三防区报警 →表示第3防区报警短信内容“三防区报警” 4：四防区报警 →表示第4防区报警短信内容“四防区报警” 5：五防区报警 →表示第5防区报警短信内容“五防区报警” 6：六防区报警 →表示第6防区报警短信内容“六防区报警” 7：七防区报警 →表示第7防区报警短信内容“七防区报警” 8：八防区报警 →表示第8防区报警短信内容“八防区报警” 9：九防区报警 →表示第9防区报警短信内容“九防区报警” 10：十防区报警 →表示第10防区报警短信内容“十防区报警” |
| 8+【1-9防区号】+【短信内容】+【#】 |  |
| 设置第10防区的短信内容 | 用于短信设置第10防区的短信内容． 例:想把第10防区的短信内容改为“窗户被撬开了” , 发一条短信 “123490窗户被撬开了# ” 到主机 |
| 90+【10防区短信内容】+【#】 |  |

注：上面表格中的“1234”均表示密码。用户修改密码后，以用户修改后的密码为准。

三、语音型GSM防盗报警系统的接警及远程控制

接到报警后的处理方法：

当警情发生后，主机会自动拨打设置的电话号码，主机会通过GSM网络拨打第1到第6组语音报警号码， 并发短信到第1到第3组短信接警号码，并根据设置鸣响警笛，如果主人电话占线或不能接通，系统会转拨下一个报警电话，系统循环拨打三遍预设的电话号码。收到报警电话后播放录音，用户可以不需要输入密码，按电话的数字键对应操作相应的的控制功能：

[1]键：布防           [2]键：撤防

[3]键：打开监听       [4]键：关闭监听

[5]键：打开喊话       [6]键：关闭喊话

[7]键：鸣警笛         [8]键：关闭警笛

[9]键：开继电器       [0]键：关继电器

[*]键：退出并挂机，系统不会再拨下一组接警号码。如果不按“*”或“2”，则系统会继续拨下一组接警号码。

注：监听时间为20秒，如需继续监听在20秒内再次按“3”键。按3后再按5可实现双

向通话对讲功能。进入对讲功能可以一直对讲，直到接警的手机挂机。(其中外接喊

话喇需另配，8欧 1W以上喇叭均可，喇叭接线可根据需要延长。)

远程控制操作方法：

远程控制操作方法可使用任何电话或手机拨打主机所接报警器的卡号，1个振铃周期后会自动接通，听到“输入密码”提示音后，输入密码（主机出厂的密码为“1234”，密码错误会再次提示输入密码,第三次输入仍不正确会自动挂机），正确输入密码后会听到主机的提示音密码正确， 这时在电话上按以下的数字键对应控制功能：

[1]键：布防            [2]键：撤防

[3]键：打开监听        [4]键：关闭监听

[5]键：打开喊话        [6]键：关闭喊话

[7]键：鸣警笛          [8]键：关闭警笛

[9]键：开继电器        [0]键：关继电器

[*]键：退出状态并挂机

[#]键：进入电话远程系统设置，进入设置状态后可按电话远程设置的指令表中的指

令对主机的一些状态进行设置，参看指令表。如未任何操作，20秒后主机

会自动挂机退出。

注：监听时间为20秒，如需继续监听在20秒内再次按“3”键。按3后再按5可实

现双向通话对讲功能。进入对讲功能可以一直对讲，直到接警的手机挂机。(其

中外接喊话喇需另配，8欧 1W以上喇叭均可，喇叭接线可根据需要延长。)

四、 语音型GSM防盗报警系统的防区类型及配件参数

本报警器共有10防区。每个防区有五种防区类型：

1.普通防区：主机在布防状态或留守布防状态下才工作，撤防时没有反应。

2.留守防区： 是指当主机进入留守布防状态下（按遥控器的留守布防键），　防区类型是留守防区内的探测器被触发不会报警．

（说明：例某用户装了二个配件，一个是门磁，一个红外探测器, 门磁在1防区，红外在2防区（留守防区，设成留守防区需要参看指令表设置）， 这时用户按遥控器的留布防键使主机进入留守布防状态，这时用户在家里走来走去，红外探测器会探测到人体的移动而发出信号，但主机不响应，　但当为１防区（普通防区）的门磁被拉开时，主机会立即报警）

3.智能防区：当防区的探测器触发一次系统不会立即报警，要在第一次的触发后30秒之内有再次触发才会报警

4.紧急防区：不管布防还是撤防状态，只要探测器触发就报警。一般用在接烟雾感应器，燃气探测器和紧急按钮等。

5.关闭防区：不管布防还是撤防状态，探测器触发不报警。

系统出厂默认值:

| 操作密码 | 1234 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警号音量 | 99 |  | 报警联动 | 打开 |
| 1-10防区属性 | 普通防区 |  | GSM模块 | 打开 |
| 报警鸣笛 | 1分钟 |  | 遥控警号伴音 | 打开 |
| 布防延时 | 0秒 |  | 报警延时 | 0秒 |
| 7-10有线防区 | 短路报警NO |  | 1-10防区报警 | 鸣警笛 |
| 短信发送 | 开 |  | 1-10防区短信 | 某防区报警 |

配件参数：

输入电压：DC9V-12V

待机电流：＜25mA

报警电流：＜450 mA

无线频率：315/433，2262/1.5-4.7M，EV1527/300K

GSM制式： 支持GSM850/900/1800/1900MHz

后备电池：   DC7.2V

警号响度：110dB

配件参数：本报警器可以兼容PT2262编码,PT2240编码和EV1527编码。使用PT2262编码时，震荡电阻建议使用1.5M-4.7M，使用EV1527编码时，振荡电阻用300K，数据码建议用1010。