WI-FI +GSM

安防报警器

前言

谢谢您选购我们的WIFI + GSM/报警系统。WIFI +GSM家庭报警系统已经将最先进的和最受欢迎的wifi技术和传统GSM数字信号处理技术完美结合。与传统的报警系统相比，它使用户可以更简单和更快捷的设置操作报警主机，且节省了用户短信费用。所有设置都可以用APP 来完成设置， 报警时可以自动推送信息， 语音或短信告知警情及事发地点。功能实用，性价比高，操作简单。 广泛应用于家庭，工厂，学校， 商铺， 便利店， 别墅，小区等需要防护的地方。

警告： 为确保你可以享受完美的保修服务， 请不要自行拆开外壳进行维修， 否则我司将不提供免费的保修服务，所带来的损失和不良后果也将有用户承担。

主要功能

■ WIFI+GSM无线网络，语音提示，操作方便；

■ 安卓和苹果应用程序，可通过手机APP对主机进行远程控制及设置,简易操作。

■ 免费报警推送通过Wifi 网络直接传达到手机应用程序。

当没有WIFI网络时， 主机将通过发送报警短信和打报警电话通知用户。

■ 当主机外接电源断开时和配件电池低压状态下会有报警信息及时推送到用户手机

■ 主机有24个无线防区，每个防区可以学习4个无线设备。

防区名称用户可以自行编辑修改

■ 内置可充电电池， 防止主机断电。

■ 二组定时布撤防功能，每组定时布撤防可按星期自定义设置,

避免手动频繁布撤防，真正实现智能化全自动控制。

■ 4组语音报警电话号码，3组短信接警号码,

■ 无线警号功能，主机布防,撤防,报警时会触发无线警号并鸣响。

■ 布/撤防短信提醒。

■ 智能区功能：当启动布防后系统会自动检测门窗状态，当门打开时会提醒用户关门。

技术参数

工作电压：DC9V-12V

静态电流：＜50mA

报警电流：＜450 mA

备用电池：DC7.2V

待机时间：4~6小时

充电时间：4小时

GSM 频率：GSM850/900/1800/1900MHz

WIFI频率：2.4G

接收发送频率：433，2262/3M-4.7M，EV1527/300K

警号响度：110dB

一、产品正面背面介绍：

二、WIFI+GSM防盗报警系统的组成与使用方法

布防

布防是指家中无人时，需要对报警现场进行全方位的探测警戒；报警器的所有探测器处于工作状态，当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时，报警系统马上报警。布防操作后，主机的[布防]灯长亮。

遥控操作：按遥控器的[   ]键一次即可。

留守布防

留守布防是指用户有人在家时，为了安全起见，需要让报警系统外围的门、窗、阳台、周界探测器工作，而又不想自己触发室内的探测器产生误报。此时选择留守布防，让一

部分探测器工作，另一部分探测器不工作。留守布防功能需要设置，把装在室内的探测器所在的防区类型都改成留守防区，才能正常使用。留守布防时，主机的[    ]灯闪烁。

遥控操作：按遥控器的[留守布防]键一次即可。

撤防操作

撤防就是主机报警时中止这次报警或让报警系统处于非警戒状态，撤防后触发探测器，报警主机也不报警(紧急防区的探测器和遥控器紧急按钮除外)。撤防后，主机[布防]灯熄灭,

遥控操作：按遥控器[     ]键一下。

紧急报警

当发生紧急情况时，按下遥控器的紧急键主机进入紧急报警状态。

三、语音型WIFI+GSM系统设置

■   主机安装

主机应尽量安装在防范场所的中心地带，以兼顾对所有无线探测器最好接收效果。注意远离大型的金属物体或具有高频干扰的家用电器，同时避开钢筋混泥土墙体和防火门等屏障。

1、初始化

请先给报警主机安装SIM卡和连接电源适配器， 然后打开报警主机电源开关， 大约三秒后，该主机将发语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”，然后主机开始检测GSM 网络，主机面板上的GSM信号灯开始闪烁 （一秒闪一次），表示正在搜索GSM信号。GSM信号灯为三秒闪一次，则表示GSM信号及SIM卡都正常。

2、学习遥控器：

按【K2】键1秒

主机会语音提示“学习遥控器”表示主机进入学习遥控器的状态。

这时按待学遥控器的任一个键发一个信号给主机。语音提示学习正确表示学习该遥控器成功，嘀一声表示这个遥控器已重码，要学习其它编号遥控器，直接按待学遥控器的任意一个键。退出学习状态是按K3键1秒，主机嘀嘀嘀嘀4声。

5、删除遥控器：

按【K2】键1秒进入学习遥控器状态，再按住3秒，主机嘀嘀2声，遥控删除成功。

6、学习探测器：

按【K2】键1秒主机进入学习遥控器的状态。这时再次按K2键1秒，主机会提示“学习1防区”，表示进入1防区的学习状态，

这时取需要学习的探测器，让其发射一个信号，　主机提示“学习正确”表示学习成功，嘀一声表示这个探测器重码。再按K2键一次，主机的第二个防区指示灯亮起，表示进入2防区的学习状态，取需学习的探测器让其发一个信号给主机。主机提示“学习正确”声表示学习成功，嘀一声表示探测器已重码。再次按K2键分别进入3,4,5,6.....防区的学习状态。退出学习状态按K3键1秒，主机嘀嘀嘀嘀4声。

7、删除探测器：

按【K2】键1秒主机进入学习遥控器的状态。这时再次按K2键1秒，主机会提示“学习1防区”，表示进入1防区的学习状态，再按住K2键3秒主机嘀嘀2声，删除成功。

- 学习无线警号

按住无线警号学习键，让无线警号处于学习对码状态，按住主机K3键1秒主机发射无线信号，无线警号嘀嘀2声学习成功，再按住无线警号学习键3秒，退出学习状态。详情请参考无线警号说明。

注：以上操作都可以在APP上进行操作。

9、强制总清

如果客户在忘了密码的情况下需要恢复出厂设置，只能用强制总清的方法恢复到出厂状态。先断掉主机的电源，关掉主机的电池开关， 再按住主机的“K2“键上电。主机会嘀嘀嘀嘀嘀…长响，过5秒钟后松开SET键。这时恢复到空机的状态，密码恢复为1234，删除所有的遥控器和探测器

四、如何使用主机应用程序

应用程序下载：

苹果用户下载APP 地址： 可进APP store搜索“WifiAlarm”

安卓用户下载APP 地址： 可进APP store搜索“WifiAlarm”

在智能手机下载应用程序后， 用户需要在应用程序注册， 点击“注册”按钮进入注册界面， 输入电话号码或者邮箱进行注册，然后用户可以通过注册的帐号和密码登录应用程序。

五、如何为主机设置WIFI 网络

连接方法：

注册之后登陆到主界面，如图2所示，点右上角       进行WIFI配置。输入WIFI名称和密码，按住主机K3键6秒，主机会滴、滴、滴6声，主机处于WIFI待连接状态，再点“下一步”主机进行WIFI配置中如图2。在APP上可以添加多个报警设备,配置成功如图3显示，点击设备并进行绑定，绑定成功后，APP会自动同步被绑主机的内容，并可以在APP上修改相关设置。

图1                           图2                           图3

在APP上选择要修改的报警设备如（图4），点“昵称”可以修改报警设备名称，点“控制”进入报警设备的控制和设置界面如（图5），可以进行布防、留守、撤防等操作。APP上修改相关设置，如(图5)点“设备设置”进入（图6）界面，进行相关设置。

图4                        图5                         图6

防区设置：如（图6）点“防区设置”进入到（图7）界面，点击要修改的防区如（图9），修改防区名称、修改防区属性、防区增加或删除探测器，防区鸣笛或静音等相关操作。

图7                           图8                          图9

添加探测器；点击“配件”图标，进入（图10）界面，点击相应“探头”图标，主机发出滴、滴、滴的声音进入对码状态，再触发一下探测器，既可学习，探测器图标由灰色变黄色，表示学习成功。删除探测器，点击黄色探测器图标，即可删除当前探测器，如图11.

图7                       图11                          图12

查看推送消息，在图2界面点击右下角       进入到图12界面，可以查看主机所有的推送信息。注：如特殊原因因手机端或报警端出现网络问题时导致WIFI连接不上，即可启用GSM APP控制，（需安装GSM APP后才可以使用）如图2，点左上角      即可通过GSM  APP来控制主机布、撤防操作。

六、功能设置指令表

本系统支持电话远程设置或短信远程设置。用户可通过远程打电话或发短信给主机设置相

的功能。下列指令均支持这二种设置方法

例：　更改第一组语音报警号码为13888888888，  有二种设置方法：

方法一：通过远程打电话进主机，　主机会语音提示“输入密码”，　这时输入1234 主机会语音提示“密码正确”，　这时再按#　主机会提示“设置”，这时表示已进入电话远程设置状态，　这时再按3113888888888#，主机有相应的语音提示，可连续输入下列表格中的指令对主机设置。按*再按#退出。

方法二：通过远程发短信或飞信到主机所在的号码，编一条短信12343113888888888#   发给主机所在的号码。（其中1234表示主机的密码，31表示第一组号码的指令，13888888888表示接警的号码）   主机会回复“1:13888888888  2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: ”．通过回复的信息我们可以看到第一组的报警号码已经是13888888888。表示设置成功。

| 设置语音报警电话号码 | 用于存第1组到第4组语音报警电话号码，其中【1-4】表示第一组到第4组报警号码 方法一：远程用手机或电话打进主机所连接的手机卡号，主机会语音提示输入密码（初始密码为1234），当密码提示正确后，按＃键， 听到有语音提示＂设置＂ 表示主机进入远程设置状态，这时按3113800000000# ，听到“设置正确“表示设置成功。在远程设置时，按一个数字主机会播一个数字的语音，如果出现按一个数字出现不播语音或按一次播二次语音都表示设置不正确。 按*键退出远程设置状态。 方法二：发短信12343113800000000# 到主机（其中开头的1234是用户操作密码,31表示第一组号码指令，13800000000表示用户的接警号码）， 主机会回复“1:13800000000 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: ” 表示第1组报警电话号码已设成13800000000. 注： 当打开断电拨号功能时，当发生外部交流断电时，主机会自动打电话这4组语音报警号码。同时主机会语音提示”0防区报警”。 |
| --- | --- |
| 操作步骤： 【3】+【1-4】+【电话号码】+【#】 |  |
| 删除语音报警电话号码 | 用于删除第一组到第六组报警电话号码 例：如果用户想删除第一组电话报警号码, 方法一：进入电话远程设置状态后，按31#。 方法二：发短信123431# 到主机， 主机会回复“1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: ” 表示第１组报警电话号码已删除。 |
| 操作步骤： 【3】+【1-4】+【#】 |  |
| 设置短信接警号码 | 用于存第一组到第三组短信接警号码。主机发生报警时，主机会发短信到这三组号码中。 例：如果用户想设13812345678为第一组短信接警号码 方法一：进入远程设置状态后，按3713812345678# 方法二：发短信12343713812345678#到主机 注：当主机外部交流断电或来电时，主机会发短信给这三组短信接警号码。通知用户断电或来电的状态。 |
| 操作步骤： 【3】+【7-9】+【电话号码】+【#】 |  |
| 删除短信接警号码 | 用于删除第一组到第三组短信接警号码 例：如果用户想删除第一组短信接警号码, 方法一：进入远程设置状态后，按37# 方法二：发短信123437#到主机 |
| 操作步骤： 【3】+【7-9】+【#】 |  |
| 密码修改 | 用于修改用户操作密码，出厂或总清后的用户密码是1234 例：如果想设新用户密码为1111 方法一：进入远程设置状态后，按501111# 方法二：发短信1234501111#到主机 |
| 操作步骤： 【50】+【四位新密码】+【#】 |  |
| 布防延时时间 | 遥控器或主机按了布防功能后，主机进入布防状态的时间，可设0－99秒。系统默认为即时布防，00秒。 例：用户需要设置布防延时时间为60秒。 方法一：进入远程设置状态后，按5160# 方法二：发短信12345160#到主机 |
| 操作步骤： 【51】+【00-99秒】+【#】 |  |
| 报警延时时间 | 防区探测器触发报警后，主机进入报警状态的时间。可设0-99秒， 系统默认为即时报警，00秒。 例：用户需要设置报警延时时间为60秒。 方法一：进入远程设置状态后，按5260#. 方法二：发短信12345260#到主机 |
| 操作步骤： 【52】+【00-99秒】+【#】 |  |
| 防区类型属性设置 | 此指令用于设置6个无线防区的类型属性 其中01-06是表示1-6防区号， 1-5表防区的类型: 1为普通防区， 2为留守防区， 3为智能防区， 4为紧急防区， 5为关闭防区。 0/1中，0表示报警时此防区不鸣警笛， 1表示此防区报警时鸣警笛。 例：设2防区为留守防区,第2防区报警时不需要鸣响警笛。 方法一：进入远程设置状态后，按600220# 方法二：发短信1234600220#到主机 |
| 操作步骤： 【60】+【01-06防区号】+【1-5类型】+【0/1】+【#】 |  |
| 短信发送功能开或关 | 主机往外发短信功能的打开与关闭，为1表示打开，为0表示关闭，系统默认为打开。 例：用户需要关闭短信功能， 方法一：进入远程设置状态后，按120# 方法二：发短信1234120#到主机 |
| 操作步骤： 【12】+【0/1】+【#】 |  |

七、短信专用查询及控制主机功能．

下列指令只适合短信远程操作、设置及查询：

| 远程短信撤防 0# | 发短信12340# 到主机（注：1234表示密码，密码更改后，以更改后的新密码为准） |
| --- | --- |
| 远程短信布防 1# | 发短信12341# 到主机 |
| 远程短信留守布防 2# | 发短信12342# 到主机 |

注：上面表格中的“1234”均表示密码。用户修改密码后，以用户修改后的密码为准。

八、报警系统的接警及远程控制

接到报警后的处理方法：

当警情发生后，主机会自动拨打设置的电话号码，主机会通过GSM网络拨打第1到第4组语音报警号码， 并发短信到第1到第3组短信接警号码，并根据设置鸣响警笛，如果主人电话占线或不能接通，系统会转拨下一个报警电话，系统循环拨打三遍预设的电话号码。收到报警电话后播放录音，用户可以不需要输入密码，按电话的数字键对应操作相应的的控制功能：

[1]键：布防           [2]键：撤防

[3]键：打开监听       [4]键：关闭监听

[*]键：退出并挂机，系统不会再拨下一组接警号码。如果不按“*”或“2”，则系统会继续拨下一组接警号码。

远程控制操作方法：

远程控制操作方法可使用任何电话或手机拨打主机所接报警器的卡号，1个振铃周期后会自动接通，听到“输入密码”提示音后，输入密码（主机出厂的密码为“1234”，密码错误会再次提示输入密码,第三次输入仍不正确会自动挂机），正确输入密码后会听到主机的提示音密码正确， 这时在电话上按以下的数字键对应控制功能：

[1]键：布防            [2]键：撤防

[3]键：打开监听        [4]键：关闭监听

[*]键：退出状态并挂机

[#]键：进入电话远程系统设置，进入设置状态后可按电话远程设置的指令表中的指令对主机的一些状态进行设置，参看指令表。如未任何操作，20秒后主机会自动挂机退出。

注：监听时间为20秒，如需继续监听在20秒内再次按“3”键。进入对讲功能可以一直对讲，直到接警的手机挂机。

八、 语音型WIFI+GSM防盗报警系统的防区类型及参数

本报警器共有24防区。每个防区有五种防区类型：

1.普通防区：主机在布防状态或留守布防状态下才工作，撤防时没有反应。

2.留守防区： 是指当主机进入留守布防状态下（按遥控器的留守布防键）防区类型是留守防区内的探测器被触发不会报警．

（说明：例某用户装了二个配件，一个是门磁，一个红外探测器, 门磁在1防区，红外在2防区（留守防区，设成留守防区需要参看指令表设置）， 这时用户按遥控器的留布防键使主机进入留守布防状态，这时用户在家里走来走去，红外探测器会探测到人体的移动而发出信号，但主机不响应，　但当为１防区（普通防区）的门磁被拉开时，主机会立即报警）

3.智能防区：当防区的探测器触发一次系统不会立即报警，要在第一次的触发后30秒之内有再次触发才会报警

4.紧急防区：不管布防还是撤防状态，只要探测器触发就报警。一般用在接烟雾感应器，燃气探测器和紧急按钮等。

5.关闭防区：不管布防还是撤防状态，探测器触发不报警。